# Arquitectures avançades de Computadors

# (Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes)

# Dia : 	4 de juliol de 2001

Aula : 	P-II 0.2

Hora :	4 de la tarda

Observacions :	Les notes sortiran el 10 de juliol.

Es podrà sol·licitar revisió per mail o amb una nota al casiller.

La revisió d’examen es farà a porta tancada. Les notes revisades sortiran el 15 de juliol.

PROBLEMA 1	(3 punts)

En un segmentat multicicle amb dos pipeline (veure les figures) , s’executa el següent codi:

A on les instruccions: const, load, cmpl, jmp utilitzen la primera pipeline i la instrucció: add utilitza la segona pipeline

1	load	r2, (r1)	;

2	const	r3, base_a	;

3	add	r4, r2, r3	;

4	load	r5, (r4)	;

5	add	r6, r5, r4	;

6	cmplt	r7, r5, r4	;

7	jmp	r7, salt	;

8	br	fi	;

9 salt:	store	r7, (r1)	;

10	fi:

Suposant que el salt es produeix contesta:

- Dibuixa l’execució amb el seu diagrama de temps utilitzant la tècnica de Fordwaring (curcircuïts).

- Enumera els conflictes de les dades i estructurals amb les solucions donades.

- Rescriu el codi utilitzant la tècnica del Delay (nop).

PROBLEMA 2	(3 punts)

Tenim el següent codi:

- MULT S1, S2, S3

- MULT S5, S1, S3

- ADD S7, S2, S3

- CMP S6, S1, S7

- BNE S6, LL1

- ADD S3, S4, S5

- ADD S2, S4, S2

- LL1:       MULT S4, S4, S1

- SUB S3, S2, S3

Les unitats tenen les següents característiques:

| UF | Nº Unitats Funcionals | Operacions | Latència d’entrada | Latència de sortida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sencera | 3 | +,- | 1 | 2 |
| Coma Flotant | 2 | *,/ | 2 | 4 |
| Sencera | 2 | Cmp i salt | 1 | 1 |

Les instruccions de salt fan una predicció estàtica de continuar en seqüència fins a avaluar la condició de salt. La màquina  utilitza la tècnica del Reorder Buffer en la recuperació de les execucions especulatives dels salts. En el cas concret del codi anterior el resultat del salt es saltar.

Contesta:

- Si tenim Tomasulo com quedaria el processador després d’executar cadascun dels cicles indicats? Utilitza les taules. Suposa les etapes: F,D, X, W.  Suposa que l’etapa de W és necessària.

- En quin estat es trobaran Reorder Buffer abans de la fase d’execució del salt, i després de la recuperació. Justifica la resposta.

PROBLEMA 3	(4 punts)

En un sistema superescalar tenim el següent codi:

1		mov r20 var_1

2		mov r21 var_2

3		load r0,(r20)0

4		load r1,(r21)0

5		sub r2,r0,1

6		mult r3,r1,2

7		cmp r4,r2,r3

8		bne r4,LL3

9		mov r22 var_3

10		load r5, (r22)0

11		sub r6,r5,1

12		add r7,r0,1

13		cmp r8,r6,r7

14		beq r8,LL3

15		cmp r9,r3,r6

16		bne r9,LL6

17		add r10,r5,r0

18		mult r11,r1,r0

19		mult r12,r10,r11

20		store r12, (r22)0

21		b LL7

- LL6: sub r13,r5,r0

23		div r14,r1,r0

24		add r15,r13,r14

25		store r15, (r20)0

26		b LL7

27	LL3: sub r16,r0,r1

28		store r16,(r21),0

29	LL7:

Si suposem que la disposem de les següents unitats funcionals:

| UNITATS | NÚMERO | LATÈNCIA ENTRADA | LATÈNCIA SORTIDA | OPERACIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De salt | 1 | 1 | 1 | b, ble,beq,bne |
| Senceres | 1 | 1 | 2 | add, sub |
| Multiplicació | 1 | 2 | 4 | mult, div |
| Accés memòria | 1 | 1 | 1 | load, store |
| Complements | 1 | 1 | 1 | mov, cmp |

Contesta:

- Dibuixa els blocs bàsics que representa el codi original

- Aplica la tècnica de List Schedulling a tots els blocs bàsics d’aquest codi. Utilitza el valor del  EST per a prioritzar la llista.

- Reassigna els registres del codi original.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULT S1,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S1,S1,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S7,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMP S6,S1,S78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BNE S6,LL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S3,S4,S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S2,S4,S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL1: MULT S4,S4,S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB S3,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres el cicle:3

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres els cicle:5

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserves i banc de registres els cicles:9

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres els cicles:12

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R20 | R21 | R22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mov r20 var_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mov r21 var_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Load r0,(r20)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Load r1,(r21)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Sub r2,r0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Mult r3,r1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Cmp r4,r2,r3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Bne r4,LL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Mov r22 var_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Load r5,(r22)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Sub r6,r5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Add r7,r0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Cmp r8,r6,r7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Beq r8,LL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Cmp r9,r3,r6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Bne r9,LL6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Add r10,r5,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Mult r11,r1,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Mult r12,r10,r11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Store r12,(r22)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | B LL7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LL6: | Sub r13,r5,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Div r14,r1,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Add r15,r13,r14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Store r15,(r20)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | B LL7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LL3: | Sub r16,r0,r1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Store r16,(r21)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | LL7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registres assignats | S0 | S1 | S2 | S3 | S2 | S2 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S3 | S3 | S2 | S3 | S2 | S2 | S4 | S5 | S8 |

| F | D/l | AL | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | D/L | AL | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F | D/L | AL | AL | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F |  | D/L | AL | M | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F |  |  | D/L | AL | AL | M | E |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F |  |  | D/L | AL | * | M | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | F |  |  | D/L | AL | * | M | E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D/L | AL | M | E |

## CONFLICTE ESTRUCTURAL

b) respecte el conflictes que es donen són de RAW entre les instruccions:

1-3; 2-3; 3-4; 4-5; 6-7. Es solucionen amb curcircuïts.

Mentre que es donen dos conflictes estructurals: 5-6 i 7-8. Es soluciona fent parades

c)

1	load	r2, (r1)	;

2	const	r3, base_a	;

3	add	r4, r2, r3	;

nop

4	load	r5, (r4)	;

nop

5	add	r6, r5, r4	;

nop

6	cmplt	r7, r5, r4	;

7	jmp	r7, salt	;

nop

8	br	fi	;

9 salt:	store	r7, (r1)	;

10	fi:

EXERCICI 2:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULT S1,S2,S3 | F | D | X | X | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S1,S1,S3 | F | D |  |  |  |  | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S7,S2,S3 |  | F | D | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMP S6,S1,S78 |  | F | D |  |  |  |  |  | X | W |  |  |  |  |  |  |  |
| BNE S6,LL1 |  |  | F | D |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S3,S4,S5 |  |  | F | D | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S2,S4,S2 |  |  |  | F |  |  | D | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |
| LL1: MULT S4,S4,S1 |  |  |  | F |  |  | D |  | X | X | F | D | X | X | X | X | W |
| SUB S3,S2,S3 |  |  |  |  |  |  | F | D |  | X | F | D | X | X | W |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres el cicle:3

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + | S1 | (*1) | S3 |  |
| +2 | 3 | + | S2 |  | S3 |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 1 | * | S2 |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 | 4 | CMP | S1 | (+1) | S7 | (+2) |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi | (+1) |  |  |  |  | (SEN1) | (+2) |

Estacions de reserva i banc de registres els cicle:5

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + | S1 | (*1) | S3 |  |
| +2 | 3 | + | S2 |  | S3 |  |
| +3 | 6 | + | S4 |  | S5 |  |
| *1 | 1 | * | S2 |  | S3 |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 | 4 | CMP | S1 | (+1) | S7 | (+2) |
| SEN2 | 5 | BNE | S6 | (SEN1) |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi | (+1) |  | (+3) |  |  | (SEN1) | (+2) |

Estacions de reserves i banc de registres els cicles:9

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + | S1 |  | S3 |  |
| +2 | 7 | + | S4 |  | S2 |  |
| +3 | 9 | - |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 | 8 | * | S4 |  | S1 | (+1) |
| SEN1 | 4 | CMP | S1 | (+1) | S7 |  |
| SEN2 | 5 | BNE | S6 | (SEN1) |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi | (+1) | (+2) | (+3) |  |  | (SEN1) | (+2) |

Estacions de reserva i banc de registres els cicles:12

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 9 | - | S2 |  | S3 |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 8 | * | S4 |  | S1 |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  | (+1) | (*1) |  |  |  |

Solució problema 2

b) El banc de registres té l’estat en ordre, per tant abans de l’execució de la fase X del salt el seu contingut serà:

| Registre | Contingut abans | Contingut després |
| --- | --- | --- |
| S1 | Inst. 1 | Inst. 1 |
| S2 | - | - |
| S3 | - | - |
| S4 | - | - |
| S5 | - | Inst. 2 |
| S6 | - | Instr. 3 |
| S7 | - | - |

Solució problema 3:

a) Blocs bàsics: 			1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15		27

16		28

22		17

23		18

24		19

25		20

26		21

29

b) List Shedulling

Bloc Bàsic 1

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2(0) |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 4(1) |  |  |  | 4 |  |
| 3 | 6(2),1(0) |  |  | 6 |  | 1 |
| 4 | 3(1) |  |  |  | 3 |  |
| 5 | 5(2) |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7(6) |  |  |  |  | 7 |
| 8 | 8(7) | 8 |  |  |  |  |

SOLUCIÓ: 2,4,6,1,3,5,7,8

Bloc bàsic 2:

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9(0) |  |  |  |  | 9 |
| 2 | 10(1),12(0) |  | 12 |  | 10 |  |
| 3 | 11(2),12(0) |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13(4) |  |  |  |  | 13 |
| 6 | 14(5) | 14 |  |  |  |  |

SOLUCIÓ: 9,12,10,11,13,14

Bloc bàsic 3:

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15(0) |  |  |  |  | 15 |
| 2 | 16(1) | 16 |  |  |  |  |

SOLUCIÓ: 15,16

Bloc bàsic 4:

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18(0) |  |  | 18 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17(0) |  | 17 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19(4) |  |  | 19 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20(8),21(0) | 21 |  |  | 20 |  |

SOLUCIÓ: 18,17,19,20,21

Bloc bàsic 5:

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23(0) |  |  | 23 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22(0) |  | 22 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24(4) |  | 24 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25(6),26(0) | 26 |  |  |  | 25 |

SOLUCIÓ: 23,22,24,25,26

Bloc bàsic 6:

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27(0) |  | 27 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 28(2) |  |  |  | 28 |  |

SOLUCIÓ: 27,28

c) Assignació de registres

|  |  |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R20 | R21 | R22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | mov r20 var_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | mov r21 var_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | load r0,(r20)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | load r1,(r21)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | sub r2,r0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | mult r3,r1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | cmp r4,r2,r3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | bne r4,LL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | mov r22 var_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | load r5,(r22)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | sub r6,r5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | add r7,r0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | cmp r8,r6,r7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | beq r8,LL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | cmp r9,r3,r6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | bne r9,LL6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | add r10,r5,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | mult r11,r1,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | mult r12,r10,r11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | store r12,(r22)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | b LL7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LL6: | sub r13,r5,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | div r14,r1,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | add r15,r13,r14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | store r15,(r20)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | b LL7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LL3: | sub r16,r0,r1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | store r16,(r21)0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | LL7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registres assignats | S0 | S1 | S2 | S3 | S2 | S2 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S3 | S3 | S2 | S3 | S2 | S2 | S4 | S5 | S8 |

Com a molt ens fan falta 9 registres al mateix temps (S0 fins a S8)

# Text boxes

0/0

27

2/2

28

0/2

22

0/0

23

4/4

24

6/6

25

0/6

26

0/2

17

0/0

18

4/4

19

8/8

Aquest codi es pot expressar en pseudocodi amb la següent estructura:

IF (A-1==B*2)&&(C-1!=A+1)

{

IF((B*2)==(C-1))

{	F=C+A;

G=B*A;

H=F*G;

}

ELSE

{	I=C-A;

J=B/A;

K=I+J;

}

}

ELSE

L=A-B;

Suposa un superescalar de 2 vies amb 7 unitats funcionals: tres senceres per operacions suma i resta, dues senceres per operacions de salt i comparació, i dues de coma flotant per operacions de producte i divisió.

20

0/8

21

1/1

16

0/0

15

4/4

13

5/5

14

0/0

9

0/2

12

1/1

10

2/2

11

6/6

7

7/7

8

2/4

5

2/20

6

1/3

1/1

4

3

0/2

1

0/0

2

BB7

BB5

BB4

BB3

BB6

BB2

BB1