Arquitectures avançades de Computadors

Dia : 	13 de juny de 2000

Hora :	4 de la tarda

Aula:	AM-12.5

Condicions : 	Sense apunts.

3 hores de temps.

Contestar les preguntes en fulls separats i, aquelles que en tinguin, en la plantilla de l'enunciat.

S’han de justificar totes les respostes.

No es pot entrar a l’examen més tard de les 5 i no es pot sortir de l’examen abans de les 5.

Al finalitzar l’examen s’ha de lliurar l’enunciat de l’examen.

Observacions :	La solució de l’examen sortirà el dijous dia 15 a fotocòpies de P-II

Les notes sortiran el 20.

Fins al dia 21 inclòs es podrà sol·licitar revisió per mail o amb una nota al casiller.

La revisió d’examen es farà a porta tancada. Les notes revisades sortiran el 23.

PROBLEMA 1	(2 punts)

Suposem un processador supersegmentat amb el següent pipeline:

| Fetch1 | fetch2 | descodifi-cació | lectura | execució | execució (opcional) | execució (opcional) | escriptura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A on poden haver-hi una, dues o tres etapes d’execució.

Sobre aquest processador executem el següent codi:

1:	 A=B op C	; 3 cicles d’execució

2:	 D=B op E	; 1 cicle d’execució

3:	 C=A op E	; 2 cicles d’execució

4:	 D=D op A	; 2 cicles d’execució

Contesta:

- Si suposem una execució amb inici i finalització amb ordre, com s’executarà el codi sobre el processador?, Fes el cronograma i digues quins conflictes de dades poden haver-hi, i com els solucionaries.

- En cas que la finalització sigui en desordre, torna a respondre les preguntes del punt b).

PROBLEMA 2	(3 punts)

Tenim el següent codi:

- MULT S1, S2, S3

- ADD S1, S1, S3

- CMP S6, S1, 0

- BNE S6, LL1

- ADD S1, S2, S3

- ADD S3, S4, S5

- MULT S2, S4, S2

- LL1:       SUB S3, S2, S3

- MULT S4, S3, S1

Les unitats tenen les següents característiques:

| UF | Estacions de reserva | Operacions | Latència d’entrada | Latència de sortida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sencera | 3 | +,- | 1 | 2 |
| Coma Flotant | 2 | *,/ | 2 | 4 |
| Sencera | 2 | cmp i salt | 1 | 1 |

Les instruccions de salt fan una predicció estàtica de continuar en seqüència fins a avaluar la condició de salt. La màquina  utilitza la tècnica del History Buffer en la recuperació de les execucions especulatives dels salts. En el cas concret del codi anterior el resultat del salt es saltar.

Contesta:

- Si tenim Tomasulo com quedaria el processador després d’executar cadascun dels cicles indicats? Utilitza les taules. Suposa les etapes: F, D, X, W.  Suposa que l’etapa de W és necessària i no es pot estalviar amb curt-circuits.

- En quin estat es trobaran els registres abans de la fase d’execució del salt, i després de la recuperació. Justifica la resposta.

PROBLEMA 3	(5 punts)

En un sistema superescalar tenim el següent codi:

1		mov r12 var_S1

2		load r1,(r12)0

3		add r0,r1,r2

4		add r3,r2,r1

5		store r3,(r12)0

6		mov r11, var_S3

7		mov r4,0

8	LL2:	cmp r5,r4,5

9		ble r5,LL5

10		b LL3

11	LL5: load r13, (r12)0

12		mult r6,r13,r0

13		add r7,r2,r13

14		store r7, (r12)0

15		cmp r8,r7,r6

16		ble r8,LL6

17		load r9, (r11)0

18		add r10,r6,r9

19		store r10, (r11)0

20	LL6: add r4,1,r4

21		b LL2

22	LL3:

Si suposem que la disposem de les següents unitats funcionals:

| UNITATS | NÚMERO | LATÈNCIA ENTRADA | LATÈNCIA SORTIDA | OPERACIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De salt | 1 | 1 | 1 | b, ble |
| Senceres | 1 | 1 | 2 | add |
| Multiplicació | 1 | 2 | 4 | mult |
| Accés memòria | 1 | 1 | 1 | load, store |
| Complements | 1 | 1 | 1 | mov, cmp |

Sabent que la condició del IF es compleix un 70 % de les vegades.

Contesta:

- Aplica la tècnica de Loop Unrolling a aquest codi. Proposa, en cas de fer falta, codi de correcció.

- Dibuixa els blocs bàsics que representa el codi original

- Realitza un trace schedulling (utilitzant l’EST) del codi original, i tenint en compte les condicions donades. Critica el resultat obtingut de manera automàtica mitjançant aquest mètode.  Comenta si fa falta o no codi corrector, i, en cas de fer falta, que hauria de fer aquest codi.

- Reassigna els registres del codi original.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULT S1,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S1,S1,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMP S6,S1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BNE S6, LL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S1,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S3,S4,S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT S2,S4,S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL1: SUB S3,S2,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT S4,S3,S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres el cicle:3

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres els cicle:6

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserves i banc de registres els cicles:9

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |

Estacions de reserva i banc de registres els cicles:20

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |

Solució Problema 1

a) Només hi poden haver conflictes RAW. Els solucionaré amb curt-circuits i, en cas necessari, parant el processador.

| A=BopC | F | F | D | L | X | X | X | W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D=BopE |  | F | F | D | L | X |  |  | W |  |  |
| C=AopE |  |  | F | F | D | L |  | X | X | W |  |
| D=DopA |  |  |  | F | F | D |  | L | X | X | W |

b) Només hi poden haver conflictes RAW i WAW. Els solucionaré amb curt-circuits i, en cas necessari, parant el processador.

| A=BopC | F | F | D | L | X | X | X | W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D=BopE |  | F | F | D | L | X | W |  |  |  |  |
| C=AopE |  |  | F | F | D | L |  | X | X | W |  |
| D=DopA |  |  |  | F | F | D | L |  | X | X | W |

Solució problema 2

El contingut del History Buffer abans d’executar el salt és la següent:

| Instrucció | Registre a modificar | Valor anterior | Finalitzada? |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | S4 | - |  |
| 8 | S3 | Instr. 6 |  |
| 7 | S2 | - | Finalitzada |
| 6 | S3 | - | Finalitzada |
| 5 | S1 | Instr. 2 | Finalitzada |
| 4 | - | - |  |

Un cop desfetes les instruccions 5, 6 i 7  el History Buffer queda buit. El banc de registres es quedarà amb l’estat en ordre següent:

| Registre | Valor abans | Valor desprès |
| --- | --- | --- |
| S1 | Instr. 5 | Instr. 2 |
| S2 | Instr. 7 | - |
| S3 | Instr. 8 | - |
| S4 | Instr. 9 | - |
| S5 |  | - |
| S6 | Instr. 3 | Instr. 3 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULT S1,S2,S3 | F | D | X | X | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S1,S1,S3 | F | D |  |  |  |  |  | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMP S6,S1,0 |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BNE S6, LL1 |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | H | H | H | H | H |  |  |
| ADD S1,S2,S3 |  |  | F | D | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD S3,S4,S5 |  |  | F | D |  | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT S2,S4,S2 |  |  |  | F | D | X | X | X | X | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL1: SUB S3,S2,S3 |  |  |  | F |  |  |  | D |  |  | X | X | W |  |  |  |  |  | F | D |
| MULT S4,S3,S1 |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D |

Estacions de reserva i banc de registres el cicle:3

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + |  | (*1) | S3 |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 1 | * | S2 |  | S3 |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 | 3 | CMP |  | (+1) | 0 |  |
| SEN2 | 4 | BNE |  | (SEN1) |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi | (+1) |  |  |  |  | (SEN1) |

Estacions de reserva i banc de registres els cicle:6

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + |  | (*1) | S3 |  |
| +2 | 5 | + | S2 |  | S3 |  |
| +3 | 6 | + | S4 |  | S5 |  |
| *1 | 1 | * | S2 |  | S3 |  |
| *2 | 7 | * | S4 |  | S2 |  |
| SEN1 | 3 | CMP |  | (+1) | 0 |  |
| SEN2 | 4 | BNE |  | (SEN1) |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi |  |  |  |  |  |  |
| Qi | (+2) | (*2) | (+3) |  |  | (SEN1) |

Estacions de reserves i banc de registres els cicles:9

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 2 | + | (*1) |  | S3 |  |
| +2 | 8 | - |  | (*2) | S3 |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 9 | * |  | (+2) | S1 |  |
| *2 | 7 | * | S4 |  | S2 |  |
| SEN1 | 3 | CMP |  | (+1) | 0 |  |
| SEN2 | 4 | BNE |  | (SEN1) |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi | (+2) |  | (+3) |  |  |  |
| Qi |  | (*2) |  | (*1) |  | (+2) |

Estacions de reserva i banc de registres els cicles:20

| NOM | OCUPAT | OPER | VJ | QJ | VK | QK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 8 | - | S2 |  | S3 |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 | 9 | * |  |  |  |  |
| *1 |  |  |  | (+1) | S1 |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  |
| SEN1 |  |  |  |  |  |  |
| SEN2 |  |  |  |  |  |  |

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi | (+1) |  |  |  |  | (SEN2) |
| Qi |  |  | (+1) | (*1) |  |  |

Solució problema 3:

a) Loop Unrolling. Desenvoluparem dos cops la iteració. No fa falta afegir cap codi de correcció, la iteració té els límits predefinits.

1		mov r12 var_S1

2		load r1,(r12)0

3		add r0,r1,r2

4		add r3,r2,r1

5		store r3,(r12)0

6		mov r11, var_S3

7		mov r4,0

8	LL2:	cmp r5,r4,5

9		ble r5,LL5

10		b LL3

11	LL5: load r13, (r12)0

12		mult r6,r13,r0

13		add r7,r2,r13

14		store r7, (r12)0

15		cmp r8,r7,r6

16		ble r8,LL6

17		load r9, (r11)0

18		add r10,r6,r9

19		store r10, (r11)0

20	LL6: load r13, (r12)0

21		mult r6,r13,r0

22		add r7,r2,r13

23		store r7, (r12)0

24		cmp r8,r7,r6

25		ble r8,LL7

26		load r9, (r11)0

27		add r10,r6,r9

28		store r10, (r11)0

29	LL7: add r4,2,r4

30		b LL2

31	LL3:

b) Blocs bàsics: 			1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

21

22

c) Trace scheduling: Seguint les indicacions de l’enunciat, escollim la traça que recorre el IF, per tant, considerarem totes les instruccions excepte la 10 que és la de sortida de la iteració. Finalment hauriem d’incorporar-la i afagir el codi de correcció necessari per solucionar els casos en que no s’entra en el IF.

- Càlcul dels EST i LST

- Taula de reserva (Utilitzem els EST com a prioritat, i comencem des dels cicles alts.

| Cicle | Llista | Salt | + | * | L/S | Comp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1(0) |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 2(1) |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 3(2) |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 11(1) |  |  |  | 11 |  |
| 5 | 12(4) |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13(2), 6(0) |  | 13 |  |  | 6 |
| 8 | 4(2), 17(1), 7(0) |  | 4 |  | 17 | 7 |
| 9 | 18(8), 14(4), 8(1), 21(0) | 21 | 18 |  | 14 | 8 |
| 10 | 15(8), 5(4), 9(2), 21(0) | 9 |  |  | 5 | 15 |
| 11 | 19(10), 16(9), 5(4), 9(2), 20(1), 21(0) | 16 | 20 |  | 19 |  |

- Codi generat:

1		mov r12 var_S1

2		load r1,(r12)0

3		add r0,r1,r2

11	LL5: load r13, (r12)0

12		mult r6,r13,r0

13		add r7,r2,r13

6		mov r11, var_S3

4		add r3,r2,r1

17		load r9, (r11)0

7		mov r4,0

18		add r10,r6,r9

14		store r7, (r12)0

8	LL2:	cmp r5,r4,5

21		b LL2

15		cmp r8,r7,r6

5		store r3,(r12)0

9		ble r5,LL5

19		store r10, (r11)0

16		ble r8,LL6

20	LL6: add r4,1,r4

10		b LL3

22	LL3:

d) Assignació de registres

|  |  |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | mov r12 var_S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | load r1,r12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | add r0,r1,r2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | add r3,r2,r1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | store r3,r12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | mov r11, var_S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | mov r4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LL2: | cmp r5,r4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ble r5,LL5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | b LL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | LL5: | load r13, r12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | mult r6,r13,r0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | add r7,r2,r13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | store r7, r12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | cmp r8,r7,r6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ble r8,LL6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | load r9, r11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | add r10,r6,r9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | store r10, r11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LL6: | add r4,1,r4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | b LL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LL3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registres assignats | S0 | S1 | S2 | S1 | S1 | S3 | S0 | S2 | S2 | S2 | S2 | S4 | S5 | S3 |

Com a molt ens fan falta 6 registres al mateix temps (S0 fins a S5)

# Text boxes

Instruccions de la iteració

El mètode de Trace Scheduling no té en compte les estructures iteratives, per tant, el resultat d’aplicar-lo fa que moltes instruccions de fora de la iteració es barregin amb les de la iteració. Com a conseqüència tenim un codi estrany difícilment aplicable. Una solució seria fer el Trace Scheduling per parts,  les iteracions per un cantó i la resta per un altre.

Respecte al codi de correcció, en principi, faria falta desfer les instruccions 19 en el cas de no haver d’entrar en el IF. Per un altre canto, degut al desordenament de la iteració, també hauríem de tenir en compte les instruccions a desfer quan es surt de la iteració. Aquest cas té el problema sobreafegit que s’ha comentat en el primer paràgraf.

Aquest codi es pot expressar en pseudocodi amb la següent estructura:

S0=S1+S2;

S1=S2+S1;

FOR (I=0;I<=5;I++)

{	S4=S1*S0;

S1=S2+S1;

IF S1>S4  S3=S4+S3;

}

Suposa un superescalar de 2 vies amb 3 unitats funcionals: una sencera per operacions suma i resta, una sencera per operacions de salt i comparació, i una de coma flotant per operacions de producte i divisió.

conflicte estructural

Aquest codi es pot expressar en pseudocodi amb la següent estructura:

S0=S1+S2;

S1=S2+S1;

FOR (I=0;I<=5;I=I+2)

{	S4=S1*S0;

S1=S2+S1;

IF S1>S4  S3=S4+S3;

S4=S1*S0;

S1=S2+S1;

IF S1>S4  S3=S4+S3;

}

0/0

6

1

2

3

11

4

5

12

13

14

15

16

18

19

17

7

8

9

20

21

0/6

0/9

0/10

1/5

1/1

1/7

1/9

2/10

1/10

2/2

2/8

4/10

8/8

10/10

4/4

8/9

9/10

2/6

4/8